o_io_lcd[31:0]
bit 31: ON
bit 10: enable
bit 9: RS: 1: ghi ký tự, 0: ghi lệnh
bit 8: R/W: 0: ghi ký tự
bit 7 - 0: chân data chứa mã assci của ký tự.
f_osc = 50Mhz -> MC = 20ns
-> muốn delay 2ms = 2000000ns -> 2000000/20 = 100000 -> đếm 100000 lần = 4000 * 25

// lưu mảng chứa mã ascci của ký tự muốn hiện
// giả sử hiện chữ Hello World
addi x10, x0, 0x48 // H
sw x10, 0(x0) // store dmem
addi x10, x0, 0x65 // e
sw x10, 4(x0)
addi x10, x0, 0x6C // l
sw x10, 8(x0)
addi x10, x0, 0x6F // o
sw x10, 12(x0)
addi x10, x0, 0x57 // W
sw x10, 16(x0)
addi x10, x0, 0x72 // r
sw x10, 20(x0)
addi x10, x0, 0x64 // d
sw x10, 24(x0)

main:
    lui x25, 0x10004 // lcd addr
    addi x31, x0, 1
    jal x6, lcd_init
    jal x4, print_l1
    beq x0, x0, main

delay_2ms:
    addi x30, x0, 25
outer:
    addi x29, x0, 4000
inner:
    NOP
    sub x29, x29, x31 // dec x29
    bne x29, x0, inner // if x29 != 0 -> dec
    sub x30, x30, x31 // dec x30
    bne x30, x0, outer // if x30 != 0 -> dec
    jalr x1, x1, 0 // ret

write_com:
    addi x28, x27, 0 // move x27 to x28
    andi x28, x28, 0xff // take 8bit data
    // write com -> rs = 0, rw = 0, en = 1 -> bit 31, 10, 8, 9 = 800004xx xx: data
    lui x26, 0x80000
    addi x26, x26, 0x400 // init 32'h800000400
    or x26, x26, x27 // x26 = 32'h800000400 + 000000xx = 8000004xx
    sw x26, 0(x25)
    jal x1, delay_2ms
    jalr x2, x2, 0 // ret

write_char:
    addi x28, x27, 0 // move x27 to x28
    andi x28, x28, 0xff // take 8bit data
    // write com -> rs = 1, rw = 0, en = 1 -> bit 31, 10, 8, 9 = 800006xx xx: data
    lui x26, 0x80000
    addi x26, x26, 0x600 // init 32'h800000600
    or x26, x26, x27 // x26 = 32'h800000600 + 000000xx = 8000006xx
    sw x26, 0(x25)
    jal x1, delay_2ms
    jalr x3, x3, 0 //ret

lcd_init:
    jal x1, delay_2ms

    addi x27, x0, 0x02
    jal x2, write_com
    // function set 8'b001DL/N/F00
    // 8bit -> DL = 1
    // 2 lines -> N = 1
    // 5x8 -> F = 0
    // -> 8b'00111000
    addi x27, x0, 0x38 // giao tiêp 8bit
    jal x2, write_com
    // clr display
    addi x27, x0, 0x01
    jal x2, write_com
    // pointer
    addi x27, x0, 0x0c
    jal x2, write_com
    addi x27, x0, 0x06
    jal x2, write_com
    addi x27, x0, 0x80
    jal x2, write_com
    jalr x6, x6, 0

move_right:
    addi x27, x0, 0x14 // Lệnh di chuyển con trỏ sang phải (0x14)
    jal x2, write_com // Gửi lệnh này vào LCD
    jal x1, delay_2ms // Đợi một chút để LCD ổn định (tuỳ chọn)
    jalr x5, x5, 0

print_l1:
    addi x27, x0, 0x80
    jal x2, write_com

    lw x27, 0(x0) // load H
    jal x3, write_char
    jal x5, move_right

    lw x27, 4(x0) // load e
    jal x3, write_char
    jal x5, move_right

    lw x27, 8(x0) // load l
    jal x3, write_char
    jal x5, move_right

    lw x27, 8(x0) // load l
    jal x3, write_char
    jal x5, move_right

    lw x27, 12(x0) // load o
    jal x3, write_char
    jal x5, move_right

    lw x27, 16(x0) // load W
    jal x3, write_char
    jal x5, move_right

    lw x27, 12(x0) // load o
    jal x3, write_char
    jal x5, move_right

    lw x27, 20(x0) // load r
    jal x3, write_char
    jal x5, move_right

    lw x27, 8(x0) // load l
    jal x3, write_char
    jal x5, move_right

    lw x27, 24(x0) // load d
    jal x3, write_char
    jal x5, move_right
    jalr x4, x4, 0

04800513
00a02023
06500513
00a02223
06c00513
00a02423
06f00513
00a02623
05700513
00a02823
07200513
00a02a23
06400513
00a02c23
10004cb7
00100f93
06c0036f
0b00026f
fe0008e3
03200f13
7d000e93
00000013
41fe8eb3
fe0e9ce3
41ff0f33
fe0f16e3
000080e7
000d8e13
0ffe7e13
80000d37
400d0d13
01bd6d33
01aca023
fc9ff0ef
00010167
000d8e13
0ffe7e13
80000d37
600d0d13
01bd6d33
01aca023
fa9ff0ef
000181e7
fa1ff0ef
00200d93
fb9ff16f
03800d93
fb1ff16f
00100d93
fa9ff16f
00c00d93
fa1ff16f
00600d93
f99ff16f
08000d93
f91ff16f
00030367
01400d93
f85ff16f
f61ff0ef
000282e7
08000d93
f75ff16f
00002d83
f8dff1ef
fe1ff2ef
00402d83
f81ff1ef
 fd5ff2ef
00802d83
 f75ff1ef
fc9ff2ef
00802d83
f69ff1ef
fbdff2ef
00c02d83
f5dff1ef
fb1ff2ef
01002d83
f51ff1ef
fa5ff2ef
00c02d83
f45ff1ef
f99ff2ef
01402d83
f39ff1ef
f8dff2ef
00802d83
f2dff1ef
f81ff2ef
01802d83
f21ff1ef
f75ff2ef
00020267